## Slide 1
HUMANOID ROBOT · ON-DEVICE LLM
人形机器人端侧拟人模型选型
竞品方案参考 + RDK S100 落地建议
区分「动作大模型 vs 拟人对话模型」，对照宇树/智元/特斯拉/Figure 真实方案，
在地瓜 RDK S100（80 TOPS / 12GB）上选出最优落地路径
2026-06 | 性能为参考估算，建议实机实测后回填；竞品信息据公开资料整理
端侧拟人模型选型 · 竞品参考 · 地瓜 RDK S100
01

## Slide 2
KEY INSIGHT · 别选错对象
关键认知：机器人有「两个大脑」
🦾 具身操作大模型 (VLA)
管「怎么动手脚」——抓取/行走/装配
• 代表：宇树 UnifoLM、智元 GO-1(ViLLA)
• 特斯拉端到端、Figure Helix、π0/RT-2
• 算力重，多跑在 GPU/云或独立运控单元
🗣 拟人对话大模型 (你要选的)
管「怎么说话、像不像人」——对话/共情/人设
• 代表：Qwen / 豆包 / GPT / Grok 等
• 厂商很少把它当卖点公开具体型号
• 可端侧小模型，也常端云协同
⚠ UnifoLM / GO-1 是动作模型，不要拿它们当「对话模型」对标——你的选型只看右边这一栏。
端侧拟人模型选型 · 竞品参考 · 地瓜 RDK S100
02

## Slide 3
COMPETITOR MAP · 同行用什么
竞品方案对照（对话/拟人层）
厂商 / 产品 | 形态 | 动作模型(VLA) | 对话/拟人模型 | 端侧/云
特斯拉 Optimus | 人形 | 自研端到端 | Grok (xAI) | 云·大模型
Figure 02 | 人形 | Helix(自研,原OpenAI) | 原OpenAI→自研 | 云/边·大
宇树 Unitree G1 | 人形 | UnifoLM(统一) | 多模态语音+图像大模型(未公开型号) | Jetson Orin端侧
智元 远征 A2 | 商用人形 | GO-1 (ViLLA) | 语音对话/导览交互(未公开型号) | 端+云
跃然 BubblePal | 对话挂件(年销20万) | — | 通用大模型(豆包/MiniMax/智谱)+垂类小模型 | 端云协同 ✓
珞博 Fuzozo / 萌友 Ropet | AI陪伴(月销2万+) | — | 云大模型+情感垂类 | 端云协同 ✓
规律：顶级人形把「对话脑」交给大模型/云(Grok/OpenAI)；真正大规模落地拟人对话的陪伴硬件，走「端云协同+端侧小模型」。
端侧拟人模型选型 · 竞品参考 · 地瓜 RDK S100
03

## Slide 4
THE PATTERN · 主流打法
行业真相：拟人对话 ≈ 端云协同
以年销 20 万台的 BubblePal 为例，两层结构：
端侧 · 小模型
唤醒、意图、快闲聊、断网兜底、隐私敏感对话
低延迟 / 省算力 / 离线可用
云端 · 大模型
复杂问答、深度共情、长程人设、知识更新
高质量 / 不占端侧算力
⇅ 路由器按「难度/时延/是否联网」动态分流，
端侧先出声(流式TTS)，云端结果到了再续——体感最像人。
💡 对你的意义
• 纯端侧 1.7B 单挑，拟人质量难追平竞品的「云端大模型」体验；
• 对标竞品 = 端侧 Qwen 小模型 + 云端大模型兜底；
• RDK S100 算力够，端侧可上 Qwen3-1.7B→4B 提质；
• 断网/隐私/低延迟场景，端侧小模型是刚需，不可省。
端侧拟人模型选型 · 竞品参考 · 地瓜 RDK S100
04

## Slide 5
STRAIGHT ANSWER · 诚实回答
「1.7B 同行谁用过？」
没有人形机器人厂商公开说过「端侧跑 Qwen-1.7B 做对话」——端侧精确参数量行业基本不披露。所以我不编。
✅ 但选 Qwen 家族 = 走在行业主线
Qwen 是国内具身/智能硬件事实基座：智元、星海图、连阿里自己下场做具身都用 Qwen；选 Qwen 与全行业同源。
✅ 1.5~3B 端侧小模型已被陪伴硬件验证
BubblePal/Fuzozo/Ropet 等量产陪伴硬件，端侧就是这一档小模型做意图/快闲聊，可靠性已被市场验证。
⚠ 1.7B 是「RDK S100 纯端侧的合理起点」
不是别人验证过的爆款配置，而是算力约束下的理性选择；要更高拟人质量就配云端或上 4B。
端侧拟人模型选型 · 竞品参考 · 地瓜 RDK S100
05

## Slide 6
YOUR PLATFORM · 你的平台
地瓜 RDK S100（80 TOPS / 12GB）
BPU 算力
80 TOPS
Nash·Transformer优化
CPU 大脑
6×A78AE
100K DMIPS
MCU 小脑
4×R52+
关节实时运控(独立)
运行内存
12 GB
可载 7B-INT4
参考价
¥2499
S100P:128T/24GB
官方适配
Qwen3 DEMO
ModelZoo 已提供
⚠ BPU 非 GPU：模型必须经地瓜工具链编译+INT8/INT4量化，优先选官方 ModelZoo 已适配的 Qwen3；运控由独立 MCU 承担，BPU 可专注大模型。
端侧拟人模型选型 · 竞品参考 · 地瓜 RDK S100
06

## Slide 7
CANDIDATES · 候选
端侧候选小模型（含适配度）
模型 | 参数 | INT4显存 | 中文 | 拟人 | 指令 | 工具 | RDK S100适配
Qwen3-0.6B | 0.6B | ~0.5GB | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ✓ 官方·兜底
Qwen3-1.7B | 1.7B | ~1.3GB | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ✓ 官方·首选
Qwen2.5-3B | 3B | ~2.1GB | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ✓ 易适配·更稳
Qwen3-4B | 4B | ~2.7GB | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ✓ 官方·提质
Index-1.9B | 1.9B | ~1.3GB | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | △ 需适配·拟人强
MiniCPM3-4B | 4B | ~2.6GB | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | △ 需适配
Qwen2.5-7B | 7B | ~4.3GB | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ✓ 偏重·质量顶
「拟人」=人格/口吻一致度；适配：✓ 官方ModelZoo已有 / △ 需自行工具链转换。算力有限优先 ✓ 项。
端侧拟人模型选型 · 竞品参考 · 地瓜 RDK S100
07

## Slide 8
SCORING · 加权评分
综合评分与排名（满分10）
模型 | 速度30% | 拟人25% | 准确20% | 资源15% | 中文10% | 加权总分 | 结论
Qwen3-1.7B | 8.5 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 7.93 | 🥇 纯端侧首选(官方)
Index-1.9B | 8.0 | 9.0 | 6.5 | 8.5 | 8.0 | 7.93 | 🏅 强拟人陪伴(需适配)
Qwen2.5-3B | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 7.85 | 🥈 质量更稳
Qwen3-4B | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 9.0 | 7.63 | 提质·建议配云/S100P
Qwen3-0.6B | 10.0 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 7.10 | 唤醒/意图兜底
Qwen2.5-7B | 5.0 | 8.5 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 7.10 | 质量顶·S100吃力
权重：速度30%>拟人25%>准确20%>资源15%>中文10%，可按电池/实时性预算调整；评分为相对估算，建议盲测回填。
端侧拟人模型选型 · 竞品参考 · 地瓜 RDK S100
08

## Slide 9
RECOMMENDATION · 推荐
落地方案：端云协同（对标竞品）
端侧·主对话
Qwen3-1.7B
官方已适配，<0.6s首响，快闲聊/意图/断网兜底
端侧·唤醒兜底
Qwen3-0.6B
极快路由，与主模型分层，省电省算力
云端·高质量
通义/豆包/自研大模型
复杂问答、深度共情、长程人设交给云端
强拟人陪伴(可选)
Index-1.9B / LoRA微调
角色一致性专精；小模型靠微调补拟人短板
一句话：端侧 Qwen3-1.7B 兜住实时与离线，云端大模型兜住质量——这正是 BubblePal 等量产产品验证过的结构。
端侧拟人模型选型 · 竞品参考 · 地瓜 RDK S100
09

## Slide 10
WHEN COMPUTE IS TIGHT · 破局
算力不够，怎么办？
① 分层调度
0.6B兜唤醒/意图，1.7B跑主对话，省算力
② INT4量化
地瓜工具链INT4，显存砍半、吞吐翻倍
③ 端云协同
难题异步上云，端侧只留实时/离线部分
④ LoRA微调
注入固定人设/口令，补小模型拟人短板
⑤ 前缀KV缓存
人设/工具放固定System前缀，首响-30~50%
⑥ 限长+流式TTS
边生成边出声，体感延迟大降，更像人
⑦ 投机解码
0.6B做draft给1.7B验证，解码+30~80%
⑧ 升级S100P
实在不够上128T/24GB，可实时跑4~7B
端侧拟人模型选型 · 竞品参考 · 地瓜 RDK S100
10

## Slide 11
ROADMAP · 路线
落地 5 步
1
跑通基线
在 RDK S100 上跑官方 Qwen3-1.7B DEMO 作基线
2
实测回填
用真实语料测延迟/吞吐/拟人盲评，回填本报告数据
3
量化提速
INT4 + 前缀缓存 + 限长流式TTS，首响压到 <1s
4
接云端
按难度/时延/联网路由，端云协同对齐竞品质量
5
拟人微调
LoRA注入人设；强陪伴场景对比适配 Index-1.9B
端侧拟人模型选型 · 竞品参考 · 地瓜 RDK S100
11